Rad und Ritzelabziehvorrichtung selber bauen

Aus einem Stück Rechteckrohr 25 x 25 mm Länge 25mm, Wandstärke 1,5mm,  Schrauben M6 mit unterschiedlichen Passtiften (aus unterschiedlich dicken Stahlstiften hergestellt für die verschiedene Achsdurchmesser und einer Muttern M6 kann man eine Abziehvorrichtung leicht und schnell selber bauen. Einfach oben und unten in das Rechteckrohr die entsprechenden Löcher  bohren – Mutter einkleben – Loch in die Schraube bohren und Passtift in die Schraube einsetzen - fertig

.

Schraube M6

Mutter M6 verklebt

Das untere Loch  muss                                  mindestens so groß sein, dass die abzuziehende Achse und  evtl. die Isolierhülse ausgepresst werden kann (3 - 13 mm).

Soll die Abziehvorrichtung für Zahnräder und Ritzel verwendet werden natürlich entsprechend der Zahnradgröße bzw. Ritzelgröße

Außerdem muss eine Seite des Rohres mit einem Schlitz versehen werden (zum einführen der Achse)

Breite mind. Achsdurchmesser

Passtifte 1,5 - 3mm

# Text boxes

25mm Rechteck- stahlrohr

Länge 25mm

Dicke 1,0 -1,5mm